PRESTAZIONI
Marchio del motore	Stiga
modello di motore	SM 70
fonte di energia	benzina
capacità	212 cm³
La velocità del motore	3600 rpm
Potenza nominale del motore	3,8 kW
Avviamento elettrico	no
acceleratore	sì
avviamento a freddo	Choke e primer
capacità serbatoio	2,8 L

TRASMISSIONE
tipo di trasmissione	disco di frizione
Numero di marce	5V + 2R
orientabile	no
dimensioni ruote	13 "
ruote	Snow Hog

TOOL
piattaforma	A due stadi
Ampia coclea di fresatura	56 cm
Altezza dell'alloggiamento di fresatura	50 cm
Diametro della trivella	30 cm
Tipo di vite di fresatura	Stahlsägezähne
Diametro ventola	23 cm
protezione contro il sovraccarico	taglio pin
Espulsione regolabile	190 ° - 7 manovre a mano
Espulsione regolabile	Per manovella laterale
Scivolo di materiale	lamiera d'acciaio
Controllo formato del disordine	All'espulsione
materiale di dissipazione	lamiera d'acciaio
con una sola mano presa	sì
esecuzione;	1 - 9 m
strumento di pulizia	sì

DIMENSIONI
peso morto	76 kg
Dimensioni (L x L x A)	910x650x800 mm
peso lordo	86 kg

CARATTERISTICHE
Manico riscaldato	no
copertura	Opzionale come accessorio

LIVELLI DI VIBRAZIONE E RUMORE
Livello di rumore garantito	103 dB (A)
Livello di potenza sonora (LWA)	98 dB (A)
Livello di vibrazione (maniglia sinistra / destra)	<4,8 m / s
fari	no

Codice SAP	18-2803-33
Codice EAN	7313321801946
Approvazione tecnica	ST601